ВИМОГИ

до предмету закупівлі

роботи з розробки робочого проекту «Винос газопроводу високого тиску із зони будівництва спеціалізованого перевантажувального комплексу навалювальних вантажів у порту «Южний»

- Виконати роботи з розробки робочого проекту «Винос газопроводу високого тиску із зони будівництва спеціалізованого перевантажувального комплексу навалювальних вантажів у порту «Южний».

- Основні вимоги до робочого проекту:

    - виконати інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування в зоні будівництва газопроводу;

    - виконати гідравлічний розрахунок розподільчих газопроводів в зоні дії АГРС «Визирка» з урахуванням існуючих та перспективних користувачів;

    - розробити план-схему переносу газопроводу Ø325 і погодити її з замовником;

    - передбачити улаштування станції електрохімзахисту газопроводів від електрохімічної корозії з урахуванням корозійної обстановки ґрунту в районі будівництва;

- передбачити блискавкозахист кранових вузлів на газопроводі, що проектується.

- Розділи робочого проекту розробити відповідно до вимог ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

- Виконати експертизу робочого проекту відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011р. № 560.

- Матеріали робочого проекту у повному обсязі надати на паперовому (у 4-х примірниках) та електронному носіях.

- Оплата в розмірі 100% за фактично виконані роботи проводиться після підписання акту виконаних робіт, протягом 15 банківських днів з моменту отримання виставленого Підрядником рахунку.

- Термін виконання робіт – 2 місяці з дати початку виконання робіт.

- Початок виконання робіт – з дати підписання договору.

- Строк дії договору – по 31 грудня 2015 року.

Начальник технічного відділу						Н.В. Гудима

Погоджено:

Головний інженер                                                                               С.Є. Сарбаєв

Заступник  головного інженера			С.А. Обухов

Вик.:  Паламарчук Є.О.,

тел. 73-48