| ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ щодо надання послуг з дослідження стану атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони (далі – СЗЗ), лабораторного контролю викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, на промплощадках ДП «МТП «Южний» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| На виконання природоохоронного законодавства, а саме: ст. 22 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.29, ч.1 ст.10 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря», КНД 31.0.017-2000 «Інструкція по здійсненню відомчого моніторингу за станом об'єктів навколишнього природного середовища берегових підприємств морського транспорту» підприємству необхідно заключити договір на отримання послуг з: дослідження стану атмосферного повітря на межі санітарно – захисної зони, лабораторний контроль обсягів викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, на промплощадках підприємства. |
| Спеціальні вимоги: |  |  |  |
| - організація повинна мати лабораторію акредитовану на виконання даного виду послуг; - послуги повинні включати виконання лабораторних аналізів: |  |  |  |
| 1.Послуги з дослідження стану атмосферного повітря на межі санітарно – захисної зони. |  |  |  |
| № п/п | Забруднююча речовина | Кількість | Кількість | Кількість | Загальна кількість |  |  |  |
|  |  | аналізованих точок | проб | вимірів на рік | аналізів на рік |  |  |  |
| 1 | Окид заліза | 9 | 3 | 12 | 324 |  |  |  |
| 2 | Діоксид азоту | 6 | 3 | 4 | 72 |  |  |  |
| 3 | Оксид вуглецю | 6 | 3 | 4 | 72 |  |  |  |
| 4 | Діоксид сірки | 6 | 3 | 4 | 72 |  |  |  |
| 5 | Неметанові легки органичні сполуки | 6 | 3 | 4 | 72 |  |  |  |
| 6 | Сірководень | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |  |
| 7 | суспензіровані тверді частинки, недиференціровані за складом | 10 | 3 | 12 | 360 |  |  |  |
| 8 | Амміак | 1 | 3 | 4 | 12 |  |  |  |

| 2. Послуги з лабораторного контролю обсягів викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Забруднююча речовина | Кількість | Кількість | Кількість | Загальна кількість |  |  |  |
|  |  | аналізованих | проб | відборів проб на рік | аналізів на рік |  |  |  |
|  |  | джерел |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Залізо та його сполуки | 33 | 3 | 1 | 99 |  |  |  |
| 2 | Суспензіровані тверді частинки, недиференціровані за складом | 63 | 3 | 1 | 189 |  |  |  |
| 3 | Оксид азоту | 40 | 3 | 1 | 120 |  |  |  |
| 4 | Оксид вуглецю | 45 | 3 | 1 | 135 |  |  |  |
| 5 | Діоксид сірки | 13 | 3 | 1 | 39 |  |  |  |
| 6 | Неметанові легкі органичні сполуки | 16 | 3 | 1 | 48 |  |  |  |
| 7 | Манган та його сполуки | 23 | 3 | 1 | 69 |  |  |  |
| 8 | Фтор та його сполуки | 22 | 3 | 1 | 66 |  |  |  |
| 9 | Кремнію діоксид | 22 | 3 | 1 | 66 |  |  |  |
| 10 | Фториди,газоподобні сполуки | 22 | 3 | 1 | 66 |  |  |  |
| 11 | Хлористий водень | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |
| 12 | Ксилол | 4 | 3 | 1 | 12 |  |  |  |
| 13 | Нікель та його сполуки | 7 | 3 | 1 | 21 |  |  |  |
| 14 | Хром та його сполуки | 8 | 3 | 1 | 24 |  |  |  |
| 15 | Тітану діоксид | 16 | 3 | 1 | 48 |  |  |  |
| 16 | Вуглеводи гранічні | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |
| 17 | Амміак | 7 | 3 | 1 | 21 |  |  |  |
| 18 | Сірководень | 7 | 3 | 1 | 21 |  |  |  |
| 19 | Діоксид азоту | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |
| 20 | Алюмінію оксід | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оксид сірки | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |
| 22 | Оксид магнію |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |
| 23 | Акролеїн | 3 | 3 | 1 | 9 |  |  |  |
| 24 | Бензин | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |
| 3. Послуги з лабораторного контролю обсягів викидів забруднюючих речовин на промплощадках. |  |  |  |
| № п/п | Забруднююча речовина | Кількість | Кількість | Кількість | Загальна кількість |  |  |  |
|  |  | аналізованих | проб | відборів проб на рік | аналізів на рік |  |  |  |
|  |  | джерел |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Залізо та його сполуки | 13 | 3 | 6 | 234 |  |  |  |
| 2 | суспензіровані тверді частинки, недиференціровані за складом | 13 | 3 | 6 | 234 |  |  |  |

3. Здавання окремих Послуг Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюється відповідними актами здавання-приймання наданих Послуг, який готується Виконавцем та підписується повноважними представниками Сторін протягом 10 календарних  днів після фактичного надання Послуг.

4. Умови оплати:

4.1. Оплата вартості Послуг здійснюється прямим банківським переведенням коштів на рахунок Виконавця за фактом надання послуг, після підписання відповідного Акта здавання-приймання наданих послуг і протягом 10 банківських днів після отримання Виконавцем рахунку .

5. Виконавець зобов’язується надавати визначені цим Договором послуги протягом 2014 р. з дати укладання договору.

6. Строк дії договору до 31.12.14р.

Заступник директора з ОП                                                                               Т.І.Курченко

Начальник ВОНС                                                                                              Н.В.Сьоміна

Вик.:Скорнякова О.С.

Тел.:74-47