ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

щодо надання послуг з акустичного обстеження території

і оцінки шумового впливу виробничої діяльності ДП «МТП «Южний»

на навколишнє природне середовище

На виконання природоохоронного законодавства, а саме: ст. 54 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 24  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму»;   ст. 8, 10, 21, 29 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків споруд», а також для своєчасного прийняття  заходів по запобіганню та недопущенню перевищування встановлених нормативів від  акустичного та іншого шкідливого впливу фізичних факторів, ДП «МТП «Южний» має необхідність отримати послуги з акустичного обстеження території і оцінки шумового впливу виробничої діяльності підприємства  на навколишнє природне середовище.

Спеціальні вимоги:

- Послуги повинні включати  обстеження таких джерел шумового впливу :

| № п/п | Найменування підрозділів, дільниці | Джерела шумового впливу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | РБУ. Дільниця ЖБК. | Верстати м/обробувальні |
| 2. | РБУ. Дільниця ЖБК. | Технологічний процес (змішування розчину) |
| 3. | РБУ. Дільниця ЖБК. | Транспортні джерела |
| 4. | РБУ. Електродільниця. | Верстати м/обробувальні |
| 5. | РБУ. Територія. | Транспортні джерела |
| 6. | РБУ. Арматурний цех. | Верстати м/обробувальні |
| 7. | РБУ. Дільниця механізації. | Техніка (бульдозери, навантажувачі) |
| 8. | РБУ. Деревообробний цех. | Верстати деревооброблення |
| 9. | РБУ. Деревообробний цех. | Вентиляція і пилогазоочисне обладнання |
| 10. | РБУ. Територія | Ремонтні роботи |
| 11. | Автобаза. Дільниця ремонту автомобільного транспорту | Верстати м/обробувальні |
| 12. | Автобаза. Дільниця ремонту шиномонтажу | Верстати м/обробувальні |
| 13. | Автобаза. Дільниця ремонту шиномонтажу | Прес вулканізації шин |
| 14. | Автобаза. Рихтувальна дільниця | Рихтування |
| 15. | Автобаза. Токарний цех | Заточний верстат |
| 16. | Автобаза. Стоянки автотранспорту. | Транспортні засоби |
| 17. | РММ. Дільниця ремонту грейферів | Ремонтні роботи |
| 18. | РММ. Кузня | Наковальня |
| 19. | РММ. Деревообробка | Верстати |
| 20. | РММ. Металообробка | Верстати |
| 21. | Пральня | Технологічне обладнання. |
| 22. | Портовий флот (9 одиниць) | Робота судових агрегатів |
| 23. | Плавмайстерня | Робота дизель генератора |
| 24. | ВРР-2. Вагоноперекидач | Системи пиловловлювання, вентиляції |
| 25. | ВРР-2. Робота технологічного обладнання | Робота технологічного обладнання. |
| 26. | ПРС-1 | Приточно-витяжна вентиляція, пилогазоочисне обладнання |
| 27. | ПРС-2 | Робота технічного обладнання, приточно-витяжна вентиляція, пилогазоочисне обладнання |
| 28. | Причал №5 | Робота судових агрегатів; грейфери; засоби малої механізації |
| 29. | Причал №6 | Робота судових агрегатів; грейфери; засоби малої механізації |
| 30. | Причал №7 | Робота судових агрегатів; грейфери; засоби малої механізації |
| 31. | Причал №8 | Робота судових агрегатів; грейфери; засоби малої механізації |
| 32. | Причал №9 | Робота судових агрегатів; грейфери; засоби малої механізації |
| 33. | ТВГ | Верстати |
| 34. | Очисні споруди оборотного водопостачання | Робота технологічного обладнання |
| 35. | ВНС (2 од.) | Робота технолог. обладнання |
| 36. | КНС (7 од.) | Робота технолог. обладнання |
| 37. | Санітарно-захисна зона | Межа СЗЗ |
| 38. | Компресорні станції (7 од.) | Робота техн. обладнання |
| 39. | Котельні (2 од.) | Робота техн. обладнання |
| 40. | Трансформаторні підстанції, розподільчі устрої (38 одиниць) | Робота трансформаторів |
| 41. | Пісочний комплекс | Автотранспорт |

2. Надання  послуг з проведення акустичного обстеження території і оцінки шумового впливу виробничої діяльності підприємства на навколишнє середовище, на межі санітарно-захисної зони повинні включати: виконання інструментальних вимірів для визначення акустичних характеристик джерел шуму, складання протоколів вимірювань та технічного звіту;

3. Здавання Послуг Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюється відповідними актами здавання-приймання наданих Послуг, який готується Виконавцем та підписується повноважними представниками Сторін протягом 10 календарних  днів після фактичного надання Послуг;

3.1. Оплата вартості Послуг здійснюється прямим банківським переведенням коштів на рахунок Виконавця за фактом надання послуг, після підписання відповідного Акта здавання-приймання наданих послуг і протягом 10 банківських днів з дати отримання виставленого Виконавцем рахунку .

4. Виконавець надає визначені Договором послуги з дати укладання договору і протягом 3-х місяців 2014 р.;

5. Строк дії договору до 31.12.2014р.;

Заступник директора з ОП                                                                               Т.І.Курченко

В.о. начальника ВОНС                                                                                      Є.В.Телешко

Вик.: Скорнякова О.С.

Тел.:74-47