ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ

Верстати  для оброблення дерева

Загальна характеристика предмету закупівлі: вся перелічена нижче продукція повинна бути нова, відповідати ДСТУ, сучасним вимогам міжнародних та національних стандартів, мати сертифікати якості та відповідності. Поставка товару  здійснюється на умовах  DDP склад ВМТЗ ДП „МТП ”Южний”.  Термін поставки – 10 календарних днів  з  дня отримання 50% передплати.  Розрахунки проводяться шляхом передплати 50% - протягом 10 банківських днів після отримання рахунку від постачальника, 50% - протягом 10 банківських днів по факту отримання товару. Постачальник гарантує якість та надійність товару протягом 12 місяців з моменту поставки. Термін дії договору до 31.12.2013 року. Кількість  закуповуємого товару- 1шт.

Вимоги до предмету закупівлі:

| №з/п | Найменування товару | Вимоги до технічних та функціональних характеристик | Одиниця виміру | Кількість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Верстат для оброблення дерева | Binks Raptor Max MX -0432T –AAA. До складу установки включені такі основні елементи: -насос високого тиску серії МХ з пневматичним приводом - фарборозпилювач комбінованого розпилення (AA4400M) - необхідний комплект шлангів довжиною 7,5 м - сопло для фарборозпилювача - комплект мастильних матеріалів для насоса -забірний пристрій - жорсткий патрубок при монтажу на тринозі (тільки для насосів МХ-0432)) - монтажна арматура Специфікації насоса Raptor MAX : Насос MX4/32 з передавальним відношенням тиску 32:1 Макс. продуктивність : 4 л/хв Макс. робочий тиск - 256 бар Запатентована конструкція системи управління клапанів пневмодвигуна значно зменшує пульсації тиску ЛКМ при роботі насоса -насоси характеризуються високою надійністю і зносостійкістю - система потрійної фільтрації ЛКМ (фільтр на забірному пристрої, фільтр високого тиску на виході з насоса і фільтр на вході в фарборозпилювач) скорочує ризик засмічення розпилювача при роботі -проточні частини установки виконані з нержавіючої сталі Тип монтажу – на тринозі. | шт. | 1 |  |

Пропозиції, що не відповідають вказаним вимогам, відхиляються

Головний інженер                                                               С.Є. Сарбаєв

Начальника служби МТЗ          	                               О.В. Тарасенко

Начальник РБУ                                                                   В.А. Козеренко

Начальник ВМТЗ                                                                В.Д. Бочаров

Вик.: інженер ВМТЗ Черниш Ю.А.

тел. 048-750-79-33