ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмету закупівлі

розробки Робочого проекту «Реконструкція мереж електропостачання: Проектування нових кабельних ліній 10 кВ ТП-16 – ТП-18 ДП «МТП «Южний».

- Розробити Робочий проект «Реконструкція мереж електропостачання: Проектування нових кабельних ліній 10 кВ ТП-16 – ТП-18 ДП «МТП «Южний» в обсязі:

- проектом передбачити прокладання  двох нових кабельних ліній (ввід 1 та ввід 2) напругою 10 кВ від ТП-16 до ТП-18;

- передбачити проектом використання кабелів з шитого поліетилену перетином, що забезпечує в режимі максимального навантаження при живленні по одному з двох вводів якість електроенергії відповідно до ГОСТ 13109-97 "Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення" за умовами відповідної якості електроенергії джерела живлення;

- кабель прокласти в траншеї в землі;

- перетин і марку кабелю визначити проектом відповідно до вимог ПУЕ;

- проектом передбачити  захист кабельних ліній (в траншеї по всій довжині з глиняної цегли, підсипку та засипку траншеї виконати піском;

- при перетині кабельних ліній (КЛ) з інженерними комунікаціями, прокладенні під дорогою кабелі захистити п/е трубами;

- перетин КЛ з дорогою та залізничними шляхами виконати методом проколу.

- Робочий проект «Реконструкція мереж електропостачання: Проектування нових кабельних ліній 10 кВ ТП-16 – ТП-18 ДП «МТП «Южний»  погодити із відповідними службами, в тому числі електрогосподарством, ВГЕ, технічним відділом підприємства.

- Проектну документацію розробити у відповідності до вимог чинних будівельних норм, стандартів та правил і відповідно до наданого технічного завдання.

- Обов’язковою частиною проекту повинна бути інвесторська кошторисна документація на виконання робіт.

- Виконати експертизу проекту в ЧЕТЦ, згідно з постановою КМУ № 560 від 11.05.2011.

- Вартість робіт з розробки проекту розраховується відповідно до вимог ДБН Д.1.1-7-2000 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт».

- Умови оплати:

- авансування в розмірі не більше 50% від загальної ціни виконаних робіт, протягом 20-ти банківських днів з моменту отримання виставленого Підрядником рахунку;

- розрахунки за фактично виконані роботи проводяться після підписання актів виконаних робіт, протягом 20-ти банківських днів з моменту отримання виставленого Підрядником рахунку, з урахуванням авансу.

7.	Термін розробки Робочого проекту – не більше 60 календарних днів.

8.	Строк дії договору – до 31 грудня  2015 року.

Додаток: Технічне завдання – на 3 арк., в 1 прим.

Розробив:

Начальник електрогосподарства	І.В. Лук’яненко

Погоджено:

Головний інженер            		                                                  С.Є. Сарбаєв

Головний енергетик 	А.П. Степаненко

Заступник головного енергетика                                                            О.Г. Шевченко

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на розробку Робочого проекту «Реконструкція мереж електропостачання: Проектування нових кабельних ліній 10 кВ ТП-16 – ТП-18

ДП «МТП «Южний»

| Перелік основних даних і вимог | Основні дані |
| --- | --- |
| Підстава для проектування | Передбачено планом РіМ на 2015 р. |
| Місце розташування об’єктів проектування | Територія між РБУ та БРЛС. |
| Замовник проекту | ДП «МТП Южний», Україна, 65481, м. Южне, Одеської області. E-mail: port@port-yuzhny.odessa.ua |
| Генеральна проектна організація | Визначається на підставі конкурсу. |
| Особливі умови будівництва | Грунти II групи просідання. Сейсмічність згідно ДБН. |
| Стадійність проектування | Робочий проект, згідно ДБН А.2.2-3-2012. |
| Генеральна підрядна організація | Визначається на підставі тендеру. |
| Вимоги щодо складу робочого проекту що розробляється | Передбачити проектування нової кабельної лінії 10 кВ ТП-16 – ТП-18: кабель прокласти в траншеї в землі; переріз і марку (шитий поліетилен) кабелю визначити проектом; при перетині КЛ з інженерними комунікаціями кабелі захистити п/е трубами; перетин КЛ з дорогою та залізничними шляхами виконати методом проколу. |
| Початкові дані, що представляються Замовником | Орієнтовний план траси КЛ-10 кВ ТП-16 – ТП-18. Орієнтовна довжина траси КЛ-10 кВ ТП-16 – ТП-18 – 1760 м. |
| Особливі умови | Генеральний проектувальник має право на свій розсуд залучати субпідрядні організації до виконання робіт, передбачених цім завданням. |
| Вимоги до виконання експертизи та узгодження проекту | Виконати експертизу проекту, згідно з Постановою КМУ від 11.05.2011 р. № 560. |
| Терміни розробки Робочого проекту | Згідно з умовами договору. |

Розробив:

Заст. начальника електрогосподарства						О.М. Білан

Перевірив:

Начальник електрогосподарства							І.В. Лук’яненко

Погоджено:

Головний енергетик порту								А.П. Степаненко

Заст. головного енергетика								О.Г. Шевченко

# Text boxes

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Головний        інженер

ДП  «МТП       «Южний»

___________С.Є. Сарбаєв

«__»_____________2015 р.