технічні вимоги

щодо  закупівлі послуг з фарбування антено-щоглової споруди

- Місце надання послуг:

-   державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний», антено-щоглова споруда біля вузла зв’язку.

2.   Мета закупівлі послуг:

- усунення недоліку, який зазначено у паспорті об’єкту №51.08.-31.-0071.12 щодо незадовільного стану фарбувального покриття металевих конструкцій щогли.

3.   Вимоги до надання послуг:

-   виконавець забезпечує за власні кошти та у відповідності до вимог технології надання послуги, яка складається з очищення до степені Sa 2.5, видаленню пилу, двохшарове ґрунтування та фарбування емаллю металевих конструкцій щогли;

-   фарбування щогли здійснити двома кольорами – 1-й та 2-й ярус блакитний, з 3-го по 6-й яруси по черзі жовтим та блакитним кожну половину ярусу;

- передбачити захист діючих антен зв’язку, обладнання та кабелів зв’язку змонтованих на щоглі під час проведення  очищення поверхонь і фарбування;

- передбачити захист облицювального покриття стін, вікон та зовнішніх блоків кондиціонерів будівлі вузла зв’язку,  що підпадають у робочу зону при виконанні очищення поверхонь і фарбування щогли;

- термін виконання послуги – не більше 30 робочих днів, з дати отримання передоплати.

4.  Відомості про об’єкт:

-    об’єкт відноситься до першої категорії складності;

-    загальна висоти щогли – 36000 мм;

-    площа в основі 2980х2980 мм;

-  матеріал стійок – металевий кут 160х160х17мм, 140х140х13мм, 130х130х9мм, 95х95х9мм;

- матеріал перемичок – металевий кут 70х70х7мм, 55х55х6мм, 50х50х6мм, 30х30х5мм;

-  загальна площа, що підлягає обробці становить 350 м2;

-  об’єкт знаходиться на території діючого підприємства, яке має розгалужену мережу транспортних та інженерних комунікацій (наявність діючих антен, обладнання та кабелів зв’язку, тощо).

5. Вимоги до Виконавця:

-   виконавець повинен мати відповідну ліцензію на надання послуг;

-  виконавець повинен мати відповідне матеріально-технічне оснащення та фахівців відповідного напрямку і кваліфікації.

- Умови оплати:

- замовник здійснює авансування у розмірі не більш ніж 50% від загальної вартості послуг протягом 15 робочих днів з дати отримання рахунку;

- розрахунки за фактично виконані послуги на підставі підписаних Сторонами відповідних актів здавання-приймання виконаних робіт протягом 15 робочих днів з дати отримання рахунку з урахуванням суми сплаченого авансу.

7.  Гарантійні зобов’язання:

- виконавець гарантує якість застосованих при наданні послуг матеріалів, дотримання технологій у відповідності до вимог виробників матеріалів, високу якість наданих послуг.

- Строк дії договору:

- до 31.12.2014 р.

Пропозиції, що не відповідають вказаним вимогам, відхиляються.

Начальник господарства зв'язку 					С.С.Іокімас

Погоджено:

Заступник директора

з інформаційних технологій						В.В.Жилін

Вик. Дубина В.І

(048)750-77-58