ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Загальна  характеристика  предмету  закупівлі:

«Помпи для рідин, підіймачи рідин»

| № з/п | Найменування | Тех.характеристики | Кіл-ть | Од.вим. | Об’єкт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос FIX UP бочковий (або еквівалент) | Насос для перекачки ДП - подача 60 л / хв, тиск (ДТ) 1,3 бар, обвідний клапан, потужність 600Вт, 220 | 1 | шт | ГЗ |
| 2 | Електронасос PY 04/2/5/2M | Електронасос PY 04/2/5/2M Yale | 1 | шт | РММ |
| 3 | Насос WILO NL 65/315-7,5-4-12-50Hz (або еквівалент) | Електронасосний агрегат, двигун до 7,5 кВт число обертів 1500 об/хв., насос напор 3 кгс/см2 | 4 | шт | ТВГ |
| 4 | Насос ГНОМ 10Х10 | Насос- помпа. Потужність: 75Вт. Продуктивність: 2900л/ч. Підйом води 3,1м. Аналогом є Atman AT-1 | 1 | шт | Електрогосподарство |
| 5 | Насос занурювальний HOMA GRP56 UD EX | Насос занурювальний з автоматичною муфтою для занурювальної стаціонарної установки DN 50, продуктивність -24м.куб./г, висота підйому -28м | 3 | шт | ТВГ |
| 6 | Насос- дозатор | Насос-дозатор Р-10 бар, 0,1 - 10 л/год, 220 Вт, температура перекачуваної рідини від 0 до +40 градус | 7 | шт | ТВГ |
| 7 | Насос дозатор | Насос-дозатор Р-10 бар, 0,1 - 1 л/год, 220 Вт, температура перекачуваної рідини від 0 до +40 градусі | 5 | шт | ТВГ |
| 8 | Насос дозатор | Насос-дозатор Р-10 бар, 0,1 - 50 л/год, 220 Вт, температура перекачуваної рідини від 0 до +40 градус | 2 | шт | ТВГ |
| 9 | Насос циркуляційний Wilo TУР TOP - S50/10 (або еквівалент) | Насос циркуляційної системи опалення PN 6/10 кг/см2 фланцевий | 1 | шт | РБУ |

Якість помпи для рідин, підіймачів рідин, що мають бути поставлені,  повинна  відповідати вимогам технічних умов замовника-виробника, відповідних державних стандартів, а також підтверджуватися сертифікатами якості або відповідності.

Термін поставки товару не більше 50 календарних днів від дня отримання рознарядки постачальником. Рознарядка надсилається Постачальнику засобами факсимільного зв’язку.

Оплата по факту поставки конкретної партії товару протягом 10  банківських днів.

Очікуваний термін постачання товару: протягом 2013р. Поставка товару повинна здійснюватися на склад ВМТЗ, на умовах інкотермс 2010 - DDP склад ВМТЗ ДП «МТП «Южний», транспортом та за рахунок Постачальника.

Строк дії договору до 31.12.2013р.

Головний інженер						Сарбаєв С.Є.

Начальник РБУ                                         		Козеренко В.А

Начальник ТВГ							Пинтій В.Л.

Начальник ВМТЗ                                                    	Бочаров В.Д.

Начальник РММ						Литвиненко М.П.

Начальник електрогосподарства				Лук’яненко І.В.

Начальник господарства зв’язку				Іокімас С.С.

Вик. інж.ВМТЗ Кох В.В.

Тел. 76-78