ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Предмет: «Ремонтування та технічне обслуговування машин і устаткування спеціальної призначеності» - технічне обслуговування та ремонт вузлів, механізмів і систем ковшових навантажувачів «Caterpillar»950G.

- Перелік техніки

| Тип | Виробник | Модель | Заводський серійний номер | Реєстр. № | Інв. № | Дата випуску |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ковшовий навантажувач 4,3м3 | Caterpillar | 950G | Cato950GTAYL02016 | 32111 | 65135 | 2005р. |
| ковшовий навантажувач 4,3м3 | Caterpillar | 950G | Cato950GPAYL02048 | 32112 | 65136 | 2005р. |
| ковшовий навантажувач 4,3м3 | Caterpillar | 950G | Cato950GJAYL02408 | 32113 | 65137 | 2005р. |
| ковшовий навантажувач 4,3м3 | Caterpillar | 950G | Cato950GJAYL02439 | 32114 | 65138 | 2005р. |

- Обсяг послуг.

| № з/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приїзд фахівця для надання послуг | од. | 6 |
|  | Діагностика, налагодження і регулювання систем, агрегатів та вузлів техніки. Діагностика і настроювання програмного забезпечення техніки | люд.-год. | 44 |
|  | Техобслуговування КПП з заміною датчика тиску | од. | 3 |
|  | Техобслуговування системи управління КПП техніки з заміною датчика | од. | 4 |
|  | Техобслуговування гідроциліндрів перекидання та підйому ковша техніки з заміною рем.комплектів | од. | 3 |
|  | Ремонт паливної системи техніки з заміною вимикача, паливної форсунки | од. | 3 |

- Загальні положення.

  - Надання послуг повинно проводитися відповідно до Інструкцій з експлуатації, технічного обслуговування і ремонту ковшових навантажувачів «Caterpillar»950G, діючих інструкцій, нормативних документів, Правил, та Державних стандартів.

  - Виконавець зобов'язаний забезпечити якість наданих послуг згідно із вимогами технічних умов заводу – виробника техніки та цих Технічних вимог Замовника.

  - Послуги надаються до 31.12.2014р.

  - Місце надання послуг: територія ДП «МТП «Южний».

  - Вид і кількість надання послуг визначається Замовником, виходячи з виробничої необхідності, враховуючи, технічний стан вузлів техніки і виробничі можливості Замовника.

  - Усі послуги надаються Виконавцем на підставі письмової заявки Замовника, переданої Виконавцеві засобами факсимільного зв’язку. Замовник інформує Виконавця про настання терміну надання Послуг не менше ніж за 5 (п'ять) календарних днів перед кожним наданням окремого виду послуг. Остаточна дата надання послуг узгоджується Сторонами.

  - У випадку непередбаченої (аварійної) відмови техніки, Виконавець, по заявці Замовника про відмову техніки, зобов'язаний протягом 2 (двох) робочих днів приступити до з'ясування причин відмови та прийняти усі необхідні заходи для відбудови працездатності техніки.

  - Здавання результатів наданої Виконавцем окремої послуги та приймання їх Замовником оформлюється Актом здавання-приймання наданої послуги, який готується Виконавцем та підписується повноважними представниками Сторін протягом 10 (десяти) робочих днів, після фактичного надання цієї послуги.

  - Оплата вартості окремого виду Послуг здійснюється наступним чином:

-	Замовник здійснює авансування Виконавця в розмірі не більше 60 % від вартості окремої послуги протягом 10 (десяти) банківських днів, з моменту отримання виставленого Виконавцем рахунку, шляхом прямого банківського переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

-	Замовник здійснює остаточний розрахунок за надану Виконавцем окрему послугу протягом 10 (десяти) банківських днів, на підставі підписаного Сторонами відповідного акту здавання-приймання окремої послуги, згідно виставленого Виконавцем рахунку, шляхом прямого банківського переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, з урахуванням суми сплаченого авансу.

  - Вартість одиниці кожної послуги повинна включати до себе вартість усіх витрат Виконавця, які пов'язані з наданням цієї послуги.

- Обов’язкові вимоги й особливі умови.

  - Під час надання послуг, обов'язкове дотримання діючих керівних і нормативних документів з питань охорони праці.

  - Надання послуг виконуються із застосуванням інструмента та пристроїв Виконавця.

  - Надання послуг виконується з використанням матеріалів та змінно-запасних частин Виконавця.

  - Технічні характеристики і якість змінно-запасних частин та матеріалів повинні відповідати вимогам технічних умов заводу – виготовлювача цієї техніки та затвердженим стандартам.

  - Виконавець несе відповідальність за якість матеріалів, які він надав для надання послуг, відповідно до положень про відповідальність продавця за товари неналежної якості.

  - Ризик випадкового знищення або пошкодження (псування) матеріалів Виконавця несе Виконавець.

  - Підготовчі заходи до надання послуг виконуються Виконавцем.

  - Доставку персоналу, матеріалів, інструменту та пристроїв Виконавця, необхідних для надання послуг, здійснює Виконавець, своїми силами і за власний рахунок. Ввіз (вивіз) матеріалів, інструменту та пристроїв Виконавця здійснювати згідно діючих у ДП «МТП «Южний» Інструкцій і Правил.

  - При наданні послуг з техобслуговувань та ремонтів вузлів і агрегатів техніки, Виконавець проводить (при необхідності) діагностику, демонтаж (або розбирання) вузла або агрегату, заміну змінно-запасних частин, які вийшли з ладу, монтаж вузла або агрегату на техніку, регулювання (настроювання) та випробування на працездатність.

  - При проведенні одного техобслуговування КПП виконати заміну датчика тиску кат№2532673 – 1 шт., сальника кат.№9Х-7743 – 1шт.;

  - При проведенні одного техобслуговування системи управління КПП техніки виконати заміну датчика кат.№3181178 – 2шт.;

  - При проведенні одного техобслуговування гідроциліндрів перекидання та підйому ковша техніки виконати заміну рем.комплектів кат.№2442062, кат.№228-1779;

  - При проведенні одного ремонту паливної системи техніки виконати заміну вимикача кат.№165-5970, паливної форсунки кат№1780199.

  - Тривалість надання окремих видів послуг визначені вимогами Посібників з експлуатації техніки, Правил технічної експлуатації підйомно-транспортного устаткування морських портів, іншими керівними документами, але не більше 5 (п'яти) робочих днів.

  - Термін гарантії на кожну надану послугу повинен складати не менше 6 (шести) місяців від дня підписання Сторонами відповідного Акту здавання-приймання наданої послуги, з умовами дотримання Замовником Правил технічної експлуатації техніки.

  - У разі виявлення протягом гарантійного терміну, будь-яких несправностей, прихованих недоліків (дефектів) або відмови у роботі агрегатів, вузлів і деталей, що були обслуговані або замінені Виконавцем, Замовник, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня виявлення несправності, повідомляє про це Виконавця і запрошує його для складання Акту технічного стану несправного агрегату або вузла, в якому визначаються порядок і строки усунення виявленої несправності. Якщо Виконавець не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право скласти зазначений Акт без участі Виконавця або із залученням до складання Акту незалежних експертів, з повідомленням про це Виконавця. Акт, складений без участі Виконавця, надсилається йому для виконання, протягом 10 робочих днів після складання.

  - Виконавець зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього несправності (або замінити несправні змінно-запасні частини) в строки та у порядку, визначених у Акті технічного стану несправного агрегату або вузла. Якщо Виконавець не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши Виконавця, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням усіх своїх витрат та збитків за рахунок Виконавця.

  - Гарантійні строки на надані Послуги продовжуються на час, протягом якого Техніка не могла експлуатуватися внаслідок виявлених несправностей, відповідальність за які несе Виконавець.

Головний інженер 									С.Є. Сарбаєв

Заступник головного інженера

з механізації										С.Л. Спіцин

В.о.начальника відділу механізації						Л.Г.Ісайкіна

Начальника ВПМ									В.Д. Голуб

Начальник дільниці ГММ ВПМ							М.М. Яблонський

Відповідальний за технічні вимоги

інженер відділу механізації								В.В. Ізюмова