Затверджую

Головний інженер 											____________С.Є.Сарбаєв

«___»___________2013р.

Технічні вимоги

на виконання робіт з капітального ремонту і покраски 
димової труби котельні «Центральна» 
ДП «МТП «Южний»

- Капітальний ремонт і покраска димової труби котельні «Центральна» 
ДП «МТП «Южний» передбачає:

| № п/п | Найменування робіт | Од. вим. | Кіль-кість. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роботи будуть виконуватися на діючому підприємстві, на висоті до 94м |
|  | Очищення залізобетонних поверхонь за допомогою гідроструминного апарата | м2 | 1696,0 |  |
|  | Улаштування дрiбних покриттiв iз листової сталi б=2мм | м2 | 15,0 |  |
|  | Фарбування арматури | м2 | 15,0 |  |
|  | Відновлення вертикальних бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформування полімерцементного розчину (товщина шару 20мм) | м2 | 244,0 |  |
|  | Відновлення вертикальних бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформування полімерцементного розчину (наступні 10 мм) | м2 | 133,0 |  |
|  | Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь термостійкою емаллю | м2 | 1696,0 |  |
|  | Фарбування погрунтованих бетонних i поштукатурених поверхонь емаллю | м2 | 1696,0 |  |
|  | Очищення металевих конструкцій від корозії | м2 | 240,0 |  |
|  | Середнiй ремонт металевих конструкцій | м2 | 16,2 |  |
|  | Знежирювання поверхонь уайт-спиритом | м2 | 240,0 |  |
|  | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю | м2 | 240,0 |  |

- Покраску димової труби котельні «Центральна» виконати відповідно до розробленого колірного паспорту та матеріалами,що в ньому зазначені, або аналогічні.

- Виконання робіт проводити з використанням матеріалів, механізмів та змінно-запасних частин (у разі необхідності здійснення заміни) Учасника.

- Виконання робіт з капітального ремонту і покраски димової труби повинно проводитись у повній відповідності до вимог чинних Правил, ДБНів.

- На матеріали, що використовуються для ремонту та покраски димової труби повинен бути сертифікат відповідності встановленого зразка.

- Для виконання робіт на ремонт та покраску димової труби котельні «Центральна» Учасник повинен мати:

- необхідну ліцензію на право здійснення даного вида робіт;

- дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки;

- сучасну матеріально-технічну базу та засоби виробництва;

- кваліфікований інженерно-технічний та виробничий персонал.

- Роботи з капітального ремонту і покраски димової труби повинні проводитись  узгоджених між Замовником та Учасником дефектних актів.

- Гарантійний строк якості виконаних робіт повинен бути не менше дванадцяти місяців з дати підписання відповідного Акту здавання-приймання.

- Оплата вартості виконаних робіт здійснюється за фактом виконання робіт, після підписання відповідного Акту здавання-приймання, на підставі підписаного Сторонами Договору, протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з дати отримання виставленого Учасником належним чином оформленного рахунку.

- Строки виконання робіт складають 60 (шістьдесят) календарних днів  з дати отримання Учасником заявки від Замовника. Заявка надається засобами факсимільного зв’язку або електронною почтою.

- Місце виконання робіт – територія котельні «Центральна» ДП «МТП «Южний».

- Доставка персоналу, обладнання та устаткування до місця виконання робіт здійснюється за рахунок та засобами Учасника.

- Строк дії договору – до 31.12.2013р.

- Учасники повинні надати дозвільні документи відповідно до чинного законодавства України на право виконання зазначених робіт.

- Переможець конкурсу на стадії укладання договору на виконання робіт зобов’язується надати додаток до договору – договірну ціну та кошторисну документацію вартості робіт у двох примірниках на українській мові.

- Додаткову інформацію можна отримати в тепловодогосподарстві порту за тел. (048)-750-74-31 та (048)-750-77-97.

Додаток: Копія колірного паспорту димової труби на 2-х аркушах в одному екземплярі.

Начальник ТВГ порту							В.Л.Пинтій

Погоджено:

Головний енергетик порту							А.П.Степаненко

Вик. Ткаченко В.В.

Тел. (048)-750-77-97