ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ

Предмет закупівлі: послуга «Ремонтування та технічне обслуговування металевих конструкцій» – ремонтування металевої конструкцій стріли автомобільного крана КАТО KR-500S зав. № 3933110.

- Перелік.

| № з/п | Найменування послуги | Од. виміру | Кіл-сть |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонтування металевої конструкцій четвертої телескопічної секції стріли автомобільного крана КАТО KR-500S зав. № 3933110 | од. | 1 |

- Загальні положення.

  - Надання послуги повинно проводитися відповідно діючих нормативних документів, ТУ, Правил, та державних стандартів.

  - Виконавець повинен мати діючий Дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки, які пов'язані з ремонтом та зварюванням вантажопіднімальних кранів і машин.

  - Послугу виконати згідно Ремонтної відомості Замовника, що додається та технічної документації автомобільного крана КАТО KR-500S (каталог ЗЗЧ), яку Замовник передає Виконавцю, при необхідності.

  - Вартість надання послуги повинна включати до себе вартість усіх обґрунтованих витрат Виконавця, які пов'язані з наданням цієї послуги.

  - Послуга надається протягом 2013р. та 2014р.

  - Місце надання послуги:

- Розбирання, збирання стріли та монтаж її на автокран - територія ДП «МТП «Южний»;

- Ремонт металевої конструкцій четвертої телескопічної секції стріли - ремонтна база Виконавця.

  - Доставку секцій стріли на ремонтну базу Виконавця та повернення їх на територію ДП «МТП «Южний» виконує Замовник своїми силами і за свій рахунок.

  - Навантаження – розвантаження секцій стріли на автотранспорт Замовника виконує Виконавець.

  - Послуга надається Виконавцем на підставі письмової заявки Замовника, переданої Виконавцеві засобами факсимільного зв’язку. Замовник інформує Виконавця про настання терміну надання послуги не менше ніж за 3 (три) календарних дня перед її наданням. Остаточна дата надання послуги узгоджується Сторонами.

  - За рішенням Замовника, при наданні послуги, Виконавець може зменшувати кількість технологічних операцій, які входять до обсягу надання послуги. У цьому разі, вартість наданої послуги зменшується на вартість виключених технологічних операцій і Замовник сплачує Виконавцю за фактично виконаний обсяг наданої послуги.

  - Здавання результатів наданої Виконавцем послуги та приймання їх Замовником оформлюється Актом здавання-приймання наданої послуги, який готується Виконавцем та підписується повноважними представниками Сторін протягом 10 (десяти) робочих днів, після фактичного надання цієї послуги, на підставі позитивного результату обстеження металевої конструкцій стріли автомобільного крана, проведеного спеціалізованою організацією за ініціативою Замовника та за його рахунок.

  - Оплата вартості послуг здійснюється наступним чином:

-	Замовник здійснює авансування Виконавця в розмірі 50 % від вартості послуги протягом 10 (десяти) банківських днів, з моменту отримання виставленого Виконавцем рахунку, шляхом прямого банківського переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

-	Замовник здійснює остаточний розрахунок за надану Виконавцем послугу протягом 10 (десяти) банківських днів, після підписання відповідного акту здавання-приймання послуги, згідно виставленого Виконавцем рахунку, шляхом прямого банківського переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, з урахуванням суми сплаченого авансу.

- Обов’язкові вимоги й особливі умови.

  - До початку надання послуги Виконавець зобов'язаний надати Замовнику:

- «Проект виконання робіт» (ПВР) та «Технологію виконання робіт» (ТВР);

- копії посвідчень встановленого зразку працівників Виконавця, що надають послугу, відповідно до вимог нормативних актів Держпромгірнадзору України.

  - Ремонт металевої конструкцій четвертої телескопічної секції стріли виконуються із застосуванням інструмента та пристроїв Виконавця та з використанням матеріалів Виконавця.

  - Технічні характеристики і якість матеріалів повинна відповідати технічної документації автомобільного крана КАТО KR-500S та затвердженим стандартам. Виконавець несе відповідальність за якість матеріалів, які він надав для надання послуги, відповідно до положень про відповідальність продавця за товари неналежної якості. Виконавець надає Замовнику сертифікати відповідності на використані при наданні послуги матеріали.

  - Ризик випадкового знищення або пошкодження (псування) матеріалів Виконавця несе Виконавець.

  - Доставку персоналу, матеріалів, інструменту та пристроїв Виконавця, необхідних для надання послуги, здійснює Виконавець своїми силами. Ввіз (вивіз) матеріалів, інструменту та пристроїв Виконавця здійснювати згідно діючих у ДП «МТП «Южний» Інструкцій і Правил.

  - Замовник надає Виконавцю перевантажувальну техніку на території ДП «МТП «Южний», необхідну для виконання розбирання (збирання) стріли, її монтажу на кран та забезпечує його електроенергією, на підставі узгодженої Замовником заявки Виконавця.

  - Термін надання послуги з ремонтування металевої конструкцій четвертої телескопічної секції стріли автомобільного крана КАТО KR-500S зав. № 3933110 становить не більше 25 робочих днів, з дати одержання Виконавцем секцій стріли крана на своєї ремонтної базі, з оформленням відповідного акту.

  - Датою закінчення надання послуги, є дата закінчення налагодження, настроювання та регулювання роботи стрілової системи Виконавцем, після монтажу її на кран КАТО KR-500S зав. № 3933110, з оформленням відповідного акту.

  - Під час виконання, Замовник забезпечує Виконавця службовими приміщеннями, які мають санітарно-побутові умови.

  - Під час надання послуги, обов'язкове дотримання Виконавцем діючих керівних і нормативних документів з питань охорони праці.

  - Виконавець зобов'язаний забезпечити якість надання послуги у відповідності з вимогами технічної документації автомобільного крана КАТО KR-500S, державних стандартів та цих Технічних вимог Замовника.

  - По закінченні надання послуги, Виконавець зобов'язаний надати Замовнику документацію, згідно вимог діючих нормативних положень.

  - Гарантійний строк на надану послугу становить 12 (дванадцять) місяців від дня підписання Сторонами відповідного Акту здавання-приймання наданої послуги, з умовами дотримання Замовником вимог Правил будови і безпечної експлуатації вантажопіднімальних кранів.

  - У разі виявлення протягом гарантійного строку, будь-яких недоліків (дефектів) в відремонтованих металевих конструкціях стріли, відповідальність за які несе Виконавець, Замовник, протягом 10 (десятьох) робочих днів з дня виявлення недоліків (дефектів), повідомляє про це Виконавця і запрошує його до ДП «МТП «Южний» для складання Акту технічного стану стріли, в якому визначаються порядок і строки усунення виявленої недоліків (дефектів). Якщо Виконавець не з'явиться без поважних причин у визначений строк, Замовник має право скласти зазначений Акт без участі Виконавця або із залученням до складання Акту незалежних експертів, з повідомленням про це Виконавця. Акт, складений без участі Виконавця, надсилається йому протягом 10 (десятьох) робочих днів після складання для виконання.

  - Виконавець зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти), в строки та у порядку, визначених у Акті технічного стану стріли. Якщо Виконавець не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Виконавця, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням усіх своїх витрат та збитків за рахунок Виконавця.

  - Гарантійний строк на надану послугу продовжується на час, протягом якого автомобільний кран КАТО KR-500S не міг експлуатуватися, внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Виконавець.

Головний інженер																						С.Є. Сарбаєв

Заступник головного

інженера з механізації																					С.Л. Спіцин

Начальник ВМ																								В.М. Мирошниченко

Начальника ВП ВПМ																					В.Д. Голуб

Начальник дільниці ГММ ВПМ																	М.М. Яблонський

Груповий механік ГММ ВПМ																		В.В. Багрянцев

Відповідальний за технічні вимоги

пров. інженер (з ТЕ) ВМ																				О.М. Галімов

Затверджую:

Головний інженер ДП «МТП «Южний»

С.Є. Сарбаєв

Ремонтна відомість

Об'єкт:				Автомобільний кран «Като» КR-500S інв. № 5796  (зав. № 3933110, реєстр. № 1510),

рік випуску – 1993р.

Власник:			ДП «МТП «Южний» (Замовник), підрозділ – ВПМ

Виконувачі:		Спеціалізоване підприємство (Виконавець), ДП «МТП «Южний»

Вид ремонту:	Ремонтування металевої конструкції четвертої секції стріли.

| № з/п | Найменування вузла | Види робіт / Виконувач / Місце проведення робіт | Матеріали / Ресурси | Од. вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Підготовчі заходи |  |  |
| 1. | Стрілова система (5 секції, M=7235кг) |  |  |  |
| 1.1 |  | Демонтувати стрілу (в зборі) з крана / ВПМ / Територія Замовника. | Вантажопідйомна техніка Замовника. |  |  |
| 1.2 |  | Розібрати стрілу на секції / Виконавець / Територія Замовника | Секція Вантажопідйомна техніка Замовника | к-т | 5 |
| 2. | Четверта, друга (третя) секції стріли (L=8340mm) |  |  |  |
| 2.1 |  | Завантажити секції на автотранспорт / Виконавець / Територія Замовника | Секція Вантажопідйомна техніка та автотранспорт Замовника | к-т | 2 (3) |
| 2.2 |  | Транспортувати секцій на ремонтну базу Виконавця / Замовник | Автотранспорт Замовника |  |  |
| 2.3 |  | Розвантажити секції. / Виконавець / Територія Виконавця | Секція Обладнання Виконавця | к-т | 2 (3) |
| 2.4 |  | Розібрати на комплектуючі елементи четверту та другу секції. Очистити від бруду, залишків змащення. Дефектувати четверту секцію (металева конструкція, гідроциліндр, шток, шланги та інше). / Виконавець / Територія Виконавця | Секція Обладнання Виконавця | к-т | 2 |
|  | Ремонтування металевої конструкції |  |  |
| 3. | Металева конструкція четвертої секції стріли |  |  |  |
| 3.1 |  | Розрізати в місці максимальної деформації (механічним способом). Установити на підготовлений горизонтальний майданчик / Виконавець / Територія Виконавця | Високоміцна листова сталь: Нижня полка (Н=430мм, δ=7мм) Накладка (Н=150мм, δ=7мм) Стінка (Н=650мм, δ=5 мм) П-образне ребро (30х16мм, δ=4мм) | од. од. од. од. | 1 1 2 4 |
| 3.2 |  | Вирізати ушкоджені ділянки та обробити кромки під зварювання (механічним способом). / Виконавець / Територія Виконавця | Високоміцна листова сталь: Нижня полка (430х1000мм, δ=7мм) Накладка (150х800мм, δ=7мм) Стінка (650х1500мм, δ=5 мм) П-образне ребро (30х16х2000мм, δ=4мм) | од. од. од. од. | 1 1 2 4 |
| 3.3 |  | Виготовити нові части металевої конструкції. / Виконавець / Територія Виконавця | Високоміцна листова сталь: Нижня полка (430х1000мм, δ=7мм) Накладка (150х800мм, δ=7мм) Стінка (650х1500мм, δ=5 мм) П-образне ребро (30х16х2000мм, δ=4мм) | од. од. од. од. | 1 1 2 4 |

| 3.4 |  | Установити четверту секцію в кондуктор та приварити до її виготовлені нові части. По закінченні зварювальних робіт, виконати обробку зварених швів. Виконати дефектоскопію зварених швів методом не руйнуючого контролю / Виконавець / Територія Виконавця | Високоміцна листова сталь: Нижня полка (Н=430мм, δ=7мм) Накладка (Н=150мм, δ=7мм) Стінка (Н=650мм, δ=5 мм) П-образне ребро (30х16мм, δ=4мм) | од. од. од. од. | 1 1 2 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 |  | Перевірити правильність геометричної форми четвертої секції стріли. При необхідності, використовувати третю секцію стріли для перевірки сумісності. / Виконавець / Територія Виконавця | Секція Обладнання Виконавця | к-т | 1 (2) |
|  | Післяремонтні заходи. |
| 4. | Четверта секція стріли |  |  |  |
| 4.1 |  | Замінити деформований гідроциліндр четвертої секції на демонтований з другої секції (в зборі) Зібрати четверту секцію. Територія Виконавця / Виконавець. / Виконавець / Територія Виконавця | Гідроциліндр Обладнання Виконавця | к-т | 1 |
| 4.2 |  | Заґрунтувати відремонтовані ділянки металевої конструкції (за 1 раз). Пофарбувати відремонтовані ділянки металевої конструкції (за 1 раз, у чорний колір). Пофарбувати усю металеву конструкцію секції стріли (за 1 раз, у чорний колір). / Виконавець / Територія Виконавця | Секція (металева конструкція Sобщ.=18м2) Обладнання Виконавця | к-т | 1 |
| 4.3 |  | Завантажити секції на автотранспорт. / Виконавець / Територія Виконавця | Секція Обладнання Виконавця. Автотранспорт Замовника | к-т | 2 (3) |
| 4.4 |  | Транспортувати секції на територію Замовника / Замовник | Автотранспорт Замовника |  |  |
| 4.5 |  | Розвантажити секції. / Виконавець / Територія Виконавця | Секція Обладнання Виконавця | к-т | 2 (3) |
| 5 | Стрілова система (5 секції, 7235кг) |  |  |  |
| 5.1 |  | Зібрати стрілову систему та змонтувати її на кран. / Виконавець / Територія Замовника. | Секція Вантажопідйомна техніка Замовника | к-т | 5 |
| 5.2 |  | Виконати наладку, настроювання, регулювання роботи стрілової системи. / Виконавець / Територія Замовника. | Стрілова система Обладнання Виконавця | к-т | 1 |
| 5.3 |  | Виконати обстеження металевої конструкцій стріли крана спеціалізованою організацією. / Замовник. / Територія Замовника | Стрілова система | к-т | 1 |

Заст. головного

інженера з механізації																					С.Л. Спіцин

Начальник ВМ																								В.М. Мирошниченко

Начальник ВПМ																							В.Д. Голуб

Начальник дільниці ГММ ВПМ																	М.М. Яблонський

Інженер (з ремонту) ВМ																				В.Д. Подгорний

Груповий механік ГММ ВПМ																		В.В. Багрянцев