ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ

до предмету закупівлі: пульти, панелі та інші основи

Загальна кількість – 100 шт., (нові).

| № з/п | найменування | кіл-ть, шт | Вимоги до технічних та функціональних характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контролер доступу С3-400 | 20 | База RFID, карток 30 000 Пам’ять подій проходів 100 000 Інтерфейси RS232/RS485, Ethernet Замок 4 (36 В 5А) Зчитувачі 4 Кнопка виходу 4 Геркон 4 Дод. вхід 4 Дод. Вихід 4 (2А/30В) Живлення 9,6-14,4 В DC Розміри 218х106 мм Сертифікати CE, FCC, ROHS |
| 2 | Зчитувач безконтактних карток KR300 | 80 | Відстань читання 10 см Час читання картки менш 300 мс Живлення DC 6-14V / мax.70mA Вихідний формат 26 бит Wiegand LED індикатор 2-х кольоровий (червоний та зелений) Біпер в наявності Температура експлуатації від -20 до +65°С Матеріал ABS+PC з текстурою Розміри 78х43х16 мм Ступень захисту ІР65 |

Якість предметів закупівлі повинна відповідати вимогам технічних умов , відповідних державних стандартів, а також підтверджуватись сертифікатами якості або відповідності. Упаковка предметів закупівлі повинна забезпечувати захист від зовнішнього впливу та при транспортуванні, а також мати маркування у відповідності до технічних умов. Гарантійний термін якості та надійності товару – не менш 12 місяців від дати постачання. Термін постачання – протягом 40 календарних днів з дня отримання рознарядки. Поставка товару здійснюється на умовах DDP склад бази постачання ДП „МТП ”Южний”.

Розрахунки проводяться шляхом здійснення передплати у розмірі 100% від загальної ціни договору протягом 10 банківських днів з моменту отримання рахунку від постачальника.. Рознарядка Покупця на поставку конкретної партії товару надається Постачальнику засобами факсимільного зв’язку. Строк дії договору до 31.12.2014р.

До розгляду приймаються лише пропозиції, що відповідають технічним вимогам ДП «МТП «Южний» до предмету закупівлі.

В.о начальника ВМТЗ                                                           Г.Н. Бойченко

Начальник ЗЗО                                                                     В.В. Вінницький

Вик.: інж. ВМТЗ Советов С.О.

тел. 79-11