ВИМОГИ

до предмету закупівлі

послуги з проведення екологотеплотехнічних випробувань.

- Виконати обстеження обладнання котельних та розморожуючих улаштувань та надати пропозиції підготовки обладнання для проведення екологотеплотехнічних випробувань.

- Виконати корегування режимних карт, згідно з «Методичним посібником по проведенню комплексних екологотеплотехнічних випробувань котлів, які працюють на газі та мазуті», розроблені Інститутом газу АН України наступних парових та водогрійних котлів порту:

- 	котел паровий ДЕ – 25 – 14 ГМ – 1 шт.;

- котел паровий ДЕ – 6,5 – 14 Г – 1 шт.;

- котел водогрійний – СOSMO -700- 1 шт.;

- котел водогрійний – Vitomax M241015 – 1 шт.

2.1 В об’єм кожної послуги  яка буде виконуватися повинно входити:

- налагоджування режиму горіння (визначення співвідношення паливо-повітря) топок котлів, на всьому діапазоні експлуатуємих навантажень, при не співпаданні показників з даними режимних карт.

- проведення всього комплексу вимірів для визначення та розрахунку техніко – економічних показників роботи котлів на різних навантаженнях( min, max. та 2-3 проміжних).

- пряме вимірювання концентрацій шкідливих речовин (CO, NO, SO2,) в  газах які виходять з котлів.

- обробка результатів вимірів, складання зведених відомостей, режимних карт, розрахунку екологічних характеристик котлів.

- надання висновків та пропозицій по поліпшенню

- Виконати режимне налагоджування та екологотеплотехнічні випробування  наступного газовикористовуючого обладнання порту:

- Розморожуюче улаштування на 5 вагонів – 2 шт.;

- Розморожуюче улаштування на 20 вагонів – 1 шт.;

  - В об’єм кожної послуги яка буде виконуватися повинно входити:

- розробка програми проведення екологотеплотехнічних випробувань пальників.

- складання відомості дефектів які заважають проведенню налагоджувальних робіт.

- налагоджування режиму горіння (визначення співвідношення паливо-повітря).

- визначення техніко – економічних показників роботи.

- визначення екологічних характеристик шляхом прямих вимірювань концентрацій шкідливих речовин (CO, NO, SO2,) в  газах які виходять з газовикористовуючого обладнання .

- визначення оптимальних умов роботи пальникових пристроїв з мінімально можливими викидами шкідливих речовин в атмосферу на різних навантаженнях.

- визначення екологічних характеристик роботи газовикористовуючого обладнання.

- обробка результатів вимірів, складання режимних карт.

- розробка заходів з раціонального використання палива та безпечної експлуатації обладнання.

  - Скласти технічні звіти, в яких повинні бути наступні таблиці, графіки, карти:

- зведені відомості результатів  при випробуванні.

- режимні карти роботи.

- графіки залежності техніко-економічних показників котла.

- графіки залежності концентрації шкідливих речовин в  димових газах , приведених к н.у. и α=1  продуктивності.

- Для виконання послуг необхідно мати наступні документи:

- дозвіл Теруправління Держгірпромнагляду України в Одеської області на виконання робіт з налагоджування парових та водогрійних котлів.

- Умови оплати:

- розрахунки за фактично виконані роботи проводяться після підписання актів виконаних робіт, протягом 10-ти банківських днів з моменту отримання виставленого Підрядником рахунку.

7.	Термін виконання робіт – не більше 20 календарних днів.

8.	Строк дії договору – до 31 грудня  2013 року.

Головний інженер						С.Є. Сарбаєв

Головний енергетик						А.П. Степаненко

Заст. головного енергетика					О.Ф. Хищенко

Вик.: Хищенко О.Ф.

тел. 77-68