ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ

Вироби з дроту, ланцюги та пружини

Основна інформація про предмет закупівлі та терміни постачання товару.

Назва: канат сталевий.

Загальна характеристика предмету закупівлі:

Канат сталевий вантажний подвійної звивки типа ЛК-РО конструкції 6х36 (1+7+7/7+14)+1 о.о. по ГОСТу 7668-80   вироблений з дроту (ГОСТ 7372-79)  вищої марки, що не розкручується, рихтований. Осердя пенькове трьохрядне. Канат без зовнішньої змазки.

Тара-барабан повинна входити в ціну каната. Поставка товару здійснюється за кошт і транспортом постачальника. Недопускається порушення цілісності дерев’яного барабана , його упаковки , поверхні та механічних ушкоджень каната. Якість товару повинна відповідати діючим (ту,дсту,гост) вказаних в даних технічних вимогам, а також гарантуватися  протягом  6 місяців від дня поставки. Термін поставки не більше 10 календарних днів з дня отримання рознарядки. Оплата по факту поставки протягом 10 банківських днів. Строк дії договору до 31.12.2014р. Всі матеріали повинні супроводжуватись сертифікатом якості, який надається при поставці товару.

Вимоги до предмету закупівлі:

| № п/п | Найменування товару | Од.вим. | Кількість (орієнтовно) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канат сталевий ГОСТ 7668-80 ф-33мм правої звивки | м | 1000 |
| 2 | Канат сталевий ГОСТ 7668-80 ф-33мм лівої звивки | м | 1000 |
| 3 | Канат сталевий ГОСТ 7668-80 ф-27мм правої звивки | м | 4000 |
| 4 | Канат сталевий ГОСТ 7668-80 ф-27мм лівої звивки | м | 4000 |
| 5 | Канат сталевий ГОСТ 7668-80 ф-25,5мм | м | 1000 |
| 6 | Канат сталевий ГОСТ 7668-80 ф-9.7мм | м | 1000 |

Очікуваний термін постачання товару протягом 2014р.

Головний інженер                                                                      Сарбаєв С.Є.

Начальник ВМТЗ         			                              Бочаров В.Д.

Начальник ПП ВПМ                                                                     Голуб В.Д.

Вик. Інж. ВМТЗ Калініченко С.М.

8-048-750-74-87