ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ

до предмету закупівлі: прилади для контролювання інших фізичних характеристик

Загальна кількість – 133шт.,(нові)  рік випуску 2013р-2014р..

| №з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр радіальний,діаметр 63мм, ДМ 05063-О кисень, Р=0-2,5Мпа, кл.2,5 різьба штуцера М12Х1,5 корпус метал,скло технічне (еквівалент Wika Molel 111.10 ) | шт | 39 |
| 2 | Манометр радіальний,діаметр 63мм, ДМ 05063-О кисень, Р=0-25Мпа, кл.2,5 різьба штуцера М12Х1,5 корпус метал,скло технічне(еквівалент Wika Molel 111.10 ) | шт | 43 |
| 3 | Манометр радіальний,діаметр 63мм, ДМ 05063-О кисень, Р=0-0,6Мпа, кл.2,5 різьба штуцера М12Х1,5 корпус метал,скло технічне(еквівалент Wika Molel 111.10 ) | шт | 20 |
| 4 | Манометр електроконтактний ЕКМ-1У 0-16 кг/см2(еквівалент Wika Molel 111.20 ) | шт | 2 |
| 5 | Манометр електроконтактний ЕКМ-1У 0-400 кг/см2(еквівалент Wika Molel 212.20 ) | шт | 2 |
| 6 | Манометр низького тиску, діапазон 0-10кПа, клас точності 1,5, корпус 100 приєднання радіальне G1/2 аналогKM22(еквівалент Wika Molel 612.20 ) | шт | 10 |
| 7 | Манометр Yale GGY-632 0-1000bar ¼ npt еквівалент Wika Molel 213.53 ) | шт | 15 |
| 8 | Датчик температури Jumo 902520/13 Pt100(еквівалент Wika TR60 RTD ) | шт | 2 |

Якість предметів закупівлі повинна відповідати вимогам технічних умов , відповідних державних стандартів, а також підтверджуватись сертифікатами якості або відповідності,мати паспорт, сертифікат з перевірки Дерметрологічної служби України. Упаковка предметів закупівлі повинна забезпечувати захист від зовнішнього впливу та при транспортуванні, а також мати маркування у відповідності до технічних умов. Умови постачання - 15 календарних днів з дня отримання рознарядки, DDP склад Покупця, доставка  транспортом та за рахунок Постачальника.

Порядок здійснення оплати – протягом 10 банківських днів з моменту  поставки конкретної партії товару. Гарантія якості та надійності товару протягом 12 місяців з моменту поставки. Рознарядка Покупця на поставку конкретної партії товару надається Постачальнику засобами факсимільного зв’язку.  Строк дії договору до 31.12.2014р.

Начальник ВМТЗ                                                            В.Д.Бочаров

Вик.: провід.інж. ВМТЗ

Колтуновський Ю.М.т.73-33