ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до  портальної мийної установки для автоматичної мийки

вантажних автомобілів та автобусів

Предмет закупівлі товару: портальна мийна установка для автоматичної мийки вантажних автомобілів та автобусів

Вказаний предмет закупівлі портальна мийна установка для автоматичної мийки вантажних автомобілів та автобусів повинна бути нова.

Якість предмета закупівлі повинна відповідати 	вимогам технічних умов заводу–виробника, відповідних державних стандартів, а також підтверджуватись сертифікатом якості та відповідності. Постачальник гарантує високу якість товару протягом гарантійного терміну зазначеного заводом виробника від дня постачання, з гарантійним сертифікатом.

Загальна вартість предмету закупівлі (товару) повинна включати в себе вартість послуг з монтажу та наладки портальної мийної установки для автоматичної мийки вантажних автомобілів та автобусів, з  підключенням до мереж Замовника. Вартість монтажу та наладки повинна бути відображена у комерційній пропозиції.

Виконання послуг з монтажу та наладки повинно виконуватися штатними працівниками Постачальника.

Постачальник повинен мати штатних кваліфікованих працівників, та відповідну матеріально-технічну базу для виконання сервісного обслуговування, гарантійного та післягарантійного ремонту.

Оплата загальної вартості Товару:

- Покупець здійснює передплату в розмірі 50%  вартості Товару згідно з Договором протягом 10 банківських днів з моменту отримання виставленого Постачальником рахунку шляхом здійснення прямого банківського переведення коштів на рахунок Постачальника.

- Покупець здійснює оплату 44 %  вартості Товару згідно  Договору за фактом поставки Товару, протягом 10 банківських днів з моменту отримання виставленого Постачальником рахунку після підписання відповідного акту приймання-передачі Товару шляхом здійснення прямого банківського переведення коштів на рахунок Постачальника.

- Покупець здійснює оплату 6 %  вартості Товару згідно  Договору за фактом надання послуг з монтажу та наладки, протягом 10 банківських днів з моменту отримання виставленого Постачальником рахунку після підписання відповідного акту приймання-здавання наданих послуг з монтажу та наладки, шляхом здійснення прямого банківського переведення коштів на рахунок Постачальника. До рахунку додаються відповідні акти приймання-передачі Товару та здавання-приймання наданих послуг з монтажу та наладки.

Строк поставки та монтажу обладнання  – до 31.12.2013 р.

Поставка товару однією партією на протязі не більш ніж 80 календарних днів з дати здійснення попередньої оплати. Виконання  послуг з монтажу та наладки на протязі не більш ніж 30 календарних днів з дати поставки Товару.

Гарантійний термін на предмет закупівлі повинен складати не менш ніж 12 місяців.

Гарантійний ремонт виконується на протязі не більш 3 діб.

Перелік  предметів  закупівлі

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Портальна мийна установка для автоматичної мийки вантажних автомобілів та автобусів, яка відповідає наступним технічним умовам: Продуктивність: 4-8 авт./час. Габаритні розміри портала: (ДхШхВ) 2,6м х 4,6м х 5,15м Максимальна ширина транспортного засобу не менш ніж 2,6м Максимальна висота транспортного засобу не менш ніж 4,0м. Кількість вертикальних щіток, шт.. 2 Кількість горизонтальних щіток, шт. 1 Електроживлення: 380V, 50Hz, N,Z, 5,0-40,0 KW Матеріал ворсу щіток поліетилен, або еквівалент Покриття елементів конструкції порталу антикорозійне Функції, які повинен виконувати портал : миття автобусів у автоматичному режимі, у т.ч. функція автоматичного обходу виступаючих елементів конструкції миття автобусів у ручному режимі (у разі необхідності) миття вантажних автомобілів різних типів (бортові, фургони, автоцистерни) у автоматичному режимі, у т.ч. функція автоматичного обходу виступаючих елементів конструкції миття вантажних автомобілів різних типів (бортові, фургони, автоцистерни) у ручному режимі (у разі необхідності) можливість виконувати попереднє змочування оборотною водою Обов’язкова наявність бічних екранів захисту від бризок, насос підпитки порталу чистою водою, насос підпитки порталу оборотною водою, кабель електроживлення, шлаг подачі води, шланг подачі стисненого повітря, підвісна магістраль настінного типу, пульт керування, рейки переміщення порталу, система роздільного живлення водою (чиста/оборотна), кабель дистанційного керування порталом (у разі потреби), Комуникації які надаються Замовником: Розміри приміщення, яке є в наявності (ДхШхВ) 24м.х10м.х7м. чиста вода: труба DN 32, потік min. 4bar/ 100 l/min оборотная вода: труба DN 32, потік min. 4bar/ 100 l/min повітря стиснене: труба DN 15, min. 8bar, комп. 10bar. 500l/min | Шт. | 1 |

Загальна кількість предметів закупівлі -  1    одиниця

Головний інженер порту                                                    С.Є. Сарбаєв

Начальник автобази                                                          М.М. Лакатош

Вик.  Баранюк А.Б.

тел. 048-750-74-53