ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмету закупівлі

Предмет закупівлі:  Пристрій переговорний цифровий гучномовний вибухозахищений

- Товар

  - Кількість товару: 1 шт.

- Загальні положення

2.1 Товар  повинен бути новим, заводського збирання. Якість повинна відповідати вимогам технічних умов заводу-виробника, сучасним вимогам міжнародних та національних стандартів, сертифікований в Україні.

2.2 «Постачальник»  повинен  надавати cертифікат відповідності  та гарантійний талон на предмет закупівлі. Документи надаються під час поставки товару. У разі, якщо предмет закупівлі не підлягає обов’язковій сертифікації в системі УкрСЕПРО – необхідно надати відповідну довідку від регіонального центру Держспоживстандарту України.

2.3 Місце поставки – склад ВМТЗ ДП «МТП «Южний». Поставка Товару здійснюється силами, засобами та за рахунок Постачальника, на умовах DDP у відповідності до положень Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «Інкотермс» (у редакції 2010 року) з урахуванням положень цього Договору.

2.4 Вартість предмету закупівлі  повинна включати в себе  доставку на склад Державного підприємства “Морський торговельний порт “Южний”.

2.5Упаковка предмету закупівлі  повинна забезпечувати захист  від зовнішнього впливу та цілісність  при транспортуванні, а також мати маркування у відповідності з технічними умовами заводу-виробника та включати в себе упаковочний лист з описом повного складу вироба у точній відповідності з накладною та специфікацією.

2.6 Умови поставки обладнання:

-     Постачальник виконує поставку товару на протязі не більш ніж 30 (тридцяти) банківських днів з дня отримання передплати у повній відповідності до умов Договору. Моментом поставки Товару вважається його одержання Покупцем з оформленням прибуткових документів на складі Покупця. Постачальник несе ризик пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Покупцеві;

2.7  Умови оплати:

-  Авансовий платіж в розмірі не більш, ніж 50% загальної вартості товару протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання відповідного рахунку;

-    Остаточний розрахунок за обладнання - протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання товару на склад ВМТЗ  ДП «МТП «Южний»;

2.8 Строк дії договору до 31.12.2013 р.

3.Вимоги що до поставки товару.

| Найменування, комплектація | Вимоги до технічних та функціональних характеристик | Кіл-сть |
| --- | --- | --- |
| Пристрій переговорний цифровий гучномовний вибухозахищений | Пристрій з трьома клавішами (на 6 ліній) в основному корпусі; Смуга спектру частот тракту передачі звукового сигналу від 300 до 6800 Гц; Якість і норми розбірливості мови по ГОСТ Р 50840-95 не гірше ІІ; Рівень звукового тиску гучномовця при максимальній гучності 95 дБ; Максимальний робочий струм (з додатковим підсилювачем) 1,1 А; Максимальний комутаційний струм в мережі зовнішнього виконавчого (сигнального) пристрою, при напрузі 220В - 1 А; Максимально припустимий струм в мережі зв'язку при організації живлення по фантомним ланцюгам 300 мА; Номінальна напруга живлення – 48 В; Діапазон допустимих значень напруги живлення від – 60 до – 36 В; Клас електрозахисту (по ГОСТ 12.2.007.0 – 75) ІІ; Вид кліматичного виконання, тип атмосфери (по ГОСТ 15150-69) В5, ІІІ; Ступінь захисту від проникнення сторонніх речовин і води (по ГОСТ 14254-96) ІР 65; Діапазон допустимих значень температури навколишнього повітря від -55 до +550С; Габаритні розміри 479х132х200 мм; Лінійний інтерфейс Ua/Ub – U-інтерфейс, згідно ССІТТ; Протокол передачі WL “Neumann” або “Armtel”; Максимальні іскробезпечні параметри мікрофона: Вихідна напруга Uо, 30 мВ; Вихідний струм Іо, 10 мА; Зовнішня індуктивність Lo, 3 мГц; Зовнішня ємність Со, 50 пФ; Внутрішня індуктивність Lі, 4 мГц; Внутрішня ємність Сі, 100 пФ; Максимальні іскробезпечні параметри мережі живлення гучномовця: Амплітуда сигналу на виході підсилювача, Uо, 3 В; Струм сигналу на виході підсилювача, Іо, 130 мА; Внутрішня індуктивність, Lі, 0,0908 мГц; Технічні характеристики при напрузі живлення 48 В: Максимальна електрична потужність основного підсилювача 1 Вт; Струм спокою, не більше 25 мА; Максимальний робочий струм (без допоміжного підсилювача) 95 мА. Параметри іскробезпеки мережі живлення плати ПКИ типу іb: Напруга холостого ходу Uо, U1, не більше 5,3 В; Струм короткого замикання, Іо, не більше 100мА; Електрична ємність, не більше 150 мкФ; Індуктивність, не більше 150 мкГц. Максимально допустимий струм зовнішнього устрою комутуючого електронним реле(перемінної напруги) 6А (240 В); Основні характеристики і властивості матеріалу використовуваного для лиття корпусу переговорного пристрою (UP RM 422 S-LSF): Щільність - 1,85 г/см3 ; Пробивна міцність DIN 53481 - 15 кВ/мм; Спец. опір пробою DIN 53482 - 109 Ом/см; Формостійкість по Мартенсу DIN 53462 не менше 2000С; Стійкий до впливу хімічних середовищ. | 1 |

4.    Гарантійні зобов'язання.

4.1 Постачальник гарантує відповідність товару, що постачається, вимогам технічного завдання.

4.2 Постачальник гарантує високу якість та надійну експлуатацію пристрою переговорного цифрового гучномовного вибухозахищеного згідно з призначенням не менше 3(трьох) років з моменту одержання Покупцем з оформленням прибуткових документів на складі Покупця.

4.3  У разі виявлення протягом гарантійного терміну у товарі схованих недоліків (дефектів), Покупець протягом 10 календарних днів після їх виявлення повідомляє про це Постачальника і запрошує його для складання Акту технічного стану несправного товару, в якому визначаються порядок і строки усунення виявленої несправності (дефекту). Якщо постачальник не з’явиться без поважних причин у визначений строк, Покупець має право скласти зазначений Акт без участі Постачальника або із залученням до складання Акта незалежних експертів, з повідомленням про це Постачальника. Акт, складений без участі Постачальника, надсилається йому для виконання протягом 10 календарних днів після складання цього Акту.

4.4 Постачальник зобов’язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та порядку, визначені у Акті технічного стану несправного товару, або замінити цей товар. Якщо Постачальник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде буде порушувати строки її виконання, Покупець має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Постачальника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням усіх витрат та збитків за рахунок Постачальника.

4.5 Гарантійний термін на Товар продовжується на час, протягом якого він не міг експлуатуватися, внаслідок виявлених схованих недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Постачальник.

У разі відсутності в Учасника одного або більше предметів закупівлі,  відображеному портом в технічних вимогах, така комерційна пропозиція вважається не дійсною та не приймається до розгляду.

Пропозиції, що не відповідають вказаним вимогам, відхиляються.

Начальник господарства зв'язку 								С.С.Іокімас

Погоджено:

Заступник начальника порту

з інформаційних технологій								В.В.Жилін

Виконав: Дубина В.І..

048-750-77-58